## Slide 1: مقدمه
هدف این پروژه طراحي یک خودروی سواری هیبريد كه در آن ابتدا يک خودروی غیر هیبريد ساخت داخل را انتخاب كرده و همان خودرو را بار ديگر به صورت هیبريد طراحي خواهیم کرد، به صورتي كه افزايش قیمت و وزن آن به ترتیب حداكثر 20% تا 30% نسبت به خودروی پايه باشد
با توجه به افزایش قیمت و مهندسی ساخت و بحث مالکیت قوای محرکه سعی شده تا حد ممکن از قوای محرکه خودروی پایه استفاده شود

## Slide 2: انتخاب خودروی پایه
Chart: 
| 39
پژو پارس | 117000
تندر90 | 88000
سمند | 80000
سورن | 20000
دنا | 28000
رانا | 12000
پژو206 | 161000
پژو405 | 148000
دانگ فنگ اچ30 | 11000
پراید | 175000
تیبا | 112000
آریو دنده ای | 1550

## Slide 3: انتخاب خودروی پایه
با نمودار ارائه شده مشاهده می شود که بین 50 تا 54 میلیون تومان و 67 تا 75 میلیون تومان یک خلا در بازار مشاهده می شود.
در بازه کوچک تر دو خودروی رنو ساندرو و دنا می توانند انتخاب شوند.
با توجه به این که دنا با برند ایرانی عرضه می شود خودروی پایه
خودروی دنا انتخاب می شود.

## Slide 4: سیکل رانندگی مبنا
طراحی یک خودروی درون شهری می باشد، می بایست شرایط ترافیکی و شروع ایست‌های پی در پی و همچنین محدودیت های سرعت را در نظر گرفت.
برای شبیه سازی شرایط ترافیکی کشور از سیکل رانندگی تهران که حاصل کار دکتر منتظری و دانشجویان است استفاده شده است.

## Slide 5: پیکربندی مورد استفاده
برای استفاده از موتور احتراق داخلی به عنوان منبع توان اصلی استفاده از پیکربندی سیستم محرکه هیبرید موازی الکتریکی با کوپلینگ گشتاور مناسب است
برای ایجاد کم ترین تغییر در اجزای محرکه بهتریت روش استفاده از هیبرید ملایم mild hybrid است؛ زیرا موتور و جعبه دنده می توانند بدون تغییر باقی بمانند. در این پیکربندی یک موتور الکتریکی بین موتور و گیربکس قرار می گیرد، سرعت چرخش موتور الکتریکی با موتور یکی است وفقط گشتاور خود را اضافه می کند و باعث می شود نقاط کاری موتور بهینه تر شوند.
در این حالت موتور الکتریکی می تواند به عنوان استارتر هم استفاده شود و موتور استارتر حذف شود.
کلاچ بین موتور الکتریکی و جعبه دنده قرار می گیرد و کلاچ گیری مانند خودروهای معمول است
موتور احتراق داخلی هیچ وقت خاموش نمی شود بلکه بی بار می شود

## Slide 6: پیکربندی مورد استفاده

## Slide 7: کارآیی مورد انتظار
در بزرگراه با شیب 5 درصد و سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با اتکا به موتور احتراق داخلی کند
با سرعت بیشینه 180کیلومتر بر ساعت مانند دیگر خودروهای سواری حرکت کند
شتاب صفر تا صد 3 ثانیه کمتر از خودوری پایه باشد تا بتواند با محصول پرقدرت تر این خانواده (دنا پلاس توربو) رقابت کند
مصرف سوخت کمتری نسبت به خودرو پایه داشته باشد که یک خودروی همرده معمولی با موتور احتراق داخلی این مصرف سوخت را نداشته باشد

## Slide 8: استراتژی کنترل
از استراتژی روشن-خاموش شدن مقید استفاده شده است. (البته موتور خاموش نمی شود)
وضعیت شارژ مات گشتاور بار | کم SOC<0.3 | متوسط 0.3<SOC<0.7 | زیاد SOC>0.7
کم |  |  | 
متوسط |  |  | 
زیاد |  |  | 
تمام بار |  |  | 
گشتاور ترمزی |  |  | 
وضعیت شارژ مات گشتاور بار | کم SOC<0.3 | متوسط 0.3<SOC<0.7 | زیاد SOC>0.7
کم |  |  | 
متوسط |  |  | 
زیاد |  |  | 
تمام بار |  |  | 
گشتاور ترمزی |  |  | 

## Slide 9: طراحی توان موتور احتراق داخلی
موتور احتراق داخلی باید توان مورد نیاز برای حرکت در جاده را با شیب ملایم 5 درصدو سرعت ثابت 120را تامین کند
توان لازم برای حرکت در جاده بدون شیب و با سرعت 180برابر است با
توان میانگین مقاوم سیکل
توان میانگین موتور با دریچه کاملا باز با جعبه دنده چندسرعته
به دنبال مباحث مالکیت موتور، همان موتور EF7 برای خودروی جدید انتخاب می شود که توان کافی را برای موارد بالا دارد.

## Slide 10: تهیه نقشه عملکرد موتور
اطلاعات نقشه ای به سختی منتشر می شود و پس از جستجوی بسیار دست نیامد
فقط مقدار مصرف سوخت مخصوص موتور EF7 در نقاط تمام بار بدست امد
تقریبی که زده می شود این است که نقشه مصرف سوخت یک موتور از نرم افزار advisor گرفته می شود و با توجه به نقاط تمام بار موتور EF7 مقیاس می شود. این تقریب با استفاده از موتور FC_SI95 که می تواند رفتاری مشابه موتور خودرو داشته باشد زده شده است.

## Slide 11: تهیه نقشه عملکرد موتور
برای ناحیه بندی گشتاور موتور از نقشه مصرف سوخت استفاده می شود.
با استفاده از فرمول گشتاور برحسب زاویه دریچه گاز ذکر شده در کتاب دکتر مشهدی مقدار گشتاور موتور در حالات کم بار بدست می آید
در شکل روبرو گشتاور را در سه حالت گشتاور کم، متوسط، زیاد و تمام بار مشاهده می شود که به ترتیب زاویه دریچه گاز 10، 20، 40 و 90 درجه است.

## Slide 12: محاسبه شتاب گیری
فرآیند شتاب گیری خودروی پایه در نرم افزار MATLAB شبیه سازی می شود
با این اطلاعات خودروی پایه چه شتابی دارد و بعد از آن شتاب خودروی جدید محاسبه شود.
در هر لحظه نیروی مقاوم و نیروی پیشران محاسبه و از آن شتاب محاسبه می شود. سپس با استفاده از روابط حرکت زمان رسیدن به سرعت مورد نظر بدست می آید.
شتاب صفر تا صد محاسبه شده برای خودروی دنا : 11.48 ثانیه

## Slide 13: شتاب خودروی جدید
از خودروی جدید انتظارمی رود شتاب صفر تا صد برابر 8.5 ثانیه داشته باشد.
با اضافه کردن گشتاور موتور الکتریکی به گشتاور موتور احتراق داخلی محاسبه شتاب خودروی جدید انجام می شود.
توان مورد نیاز موتور الکتریکی
برای نسبت سرعت 2:
برای نسبت سرعت 4:
برای نسبت سرعت 6:

## Slide 14: طراحی مات
ظرفیت توان مات
فرض کرده ایم که بازده موتور 75% باشد
طراحي ظرفیت انرژي مات ارتباط با مصرف انرژي الکتريکي در سیکل یا شتاب گیری دارد
تغییرات انرژی در طی سیکل برابر 250کیلوژول است.
حالت شتابگیری تمام بار از سرعت صفر تا 120 کیلومتر بر ساعت برای حالت اوج توان لحاظ می شود که موتور الکتریکی 306 کیلوژول انرژی تحویل می دهد.
محدوده کاری مات باید بین مقادیر وضعیت شارژ 0.3 تا 0.7 باشد و در نهایت ظرفیت انرژی مات برابر خواهد بود با:

## Slide 15: محاسبه مصرف سوخت
محاسبه مصرف سوخت خودروی پایه
مصرف سوخت محاسبه شده : 7.394 لیتر بر صد کیلومتر

## Slide 16: محاسبه مصرف سوخت
مصرف سوخت خودروی هیبرید
استراتژی کنترل در این حالت نقاط کاری موتور را بهینه می کند
مصرف سوخت محاسبه شده: 5.74 لیتر بر صد کیلومتر

## Slide 17: انتخاب اجزای محرکه جدید
انتخاب موتور الکتریکی
Voltages: 48/72V/96v
Peak power: 22kW
Efficiency: >90%
Weight: 11kgs
Cooling: air or liquid cooling
قیمت موتور 1150 دلار

## Slide 18: انتخاب مات(باتری)
در خودروهای هیبرید و در این پروژه هم مشخص است که ظرفیت توان است که باتری را تعیین می کند
حاصلضرب ولتاژ ترمینال در جریان بیشینه توان خروجی آن را مشخص می کند
برای داشتن چنین ظرفیت توانی ظرفیت انرژی بسیار بزرگتر می شود و تعداد سلول ها خیلی زیاد می شود
باتری انتخاب شده
Himax Electronics Co
LiFePo4 48v 40Ah
4 عدد از این پک باتری
مجموعا 40 برابر ظرفیت انرژی بیشتر داریم. وزن مجموعه 85 کیلوگرم و قیمت آن140 دلار است.

## Slide 19: برآورد قیمت اجزای جدید
موتور1150 دلار
مات 140 دلار
مبدل قدرت 598 دلار
کنترلر خودرو و برق رسانی اجزای جدید 200 دلار
تغییرات در جانمایی خودرو و ایجاد تغییرات 400 هزار تومان
حذف استارتر 190 هزار تومان
مجموعا 10 میلیون تومان قیمت خودرو بیشتر می شود

## Slide 20: تغییرات وزن و کارآیی خودرو
وزن اجزای جدید عمدتا شامل موتور و باتری است. حدودا 100 کیلوگرم به وزن خودرو اضافه می شود.
در شتاب گیری وزن بیشتر خودرو موثر است اما توان موتور هم 22 کیلووات است
شتاب صفر تا صد خودروی با این تغییرات همان 8.5 ثانیه می شود.
وزن بیشتر روی رانندگی در سیکل هم موثر است.
ظرفیت انرژی مات بیش از نیاز است و موتور باید بیشتر کار کند تا سطح شارژ مات به حد مورد نظر برسد و این باعث مصرف سوخت بیشتر می شود. باید باتری ها طوری طراحی شوند که یک پک برای تامین انرژی در بار متوسط و دیگر پک ها برای تامین توان اوج استفاده شوند.
مصرف سوخت خودرو با وزن بیشتر 6.01 لیتر بر صد کیلومتر

## Slide 21: محصول نهایی
محصول طراحی شده دارای 26% توان بیشتر
شتاب صفر تا صد 3 ثانیه کمتر
7% وزن بیشتر
19% مصرف سوخت کمتر
و 23% قیمت بیشتر نسبت به خودروی پایه است

## Slide 22
با تشکر از توجه شما