## Slide 1
به نام خدا
تحلیل ارتعاشی سیستم تعلیق خودرو

## Slide 2: فاز1: مروری بر ادبیات
مقدمه
اجزای سیستم تعلیق تایرها، فنرها، دمپرها(کمک فنر)، میله های رابط
هدف راحتی و آسایش سرنشینان خودرو و ارایه کیفیتی مطلوب از رانندگی
مقوله های مورد بحث کیفیت سواری دادن، قابلیت هدایت و کنترل
انواع سیستم های تعلیق فعال، نیمه فعال، غیر فعال
راحتی سفر
روش های ارزیابی راحتی سفر
* بررسی پاسخ ارتعاشی خودرو به تحریک های اتفاقی جاده
* استفاده از پروفیل های معین

## Slide 3: انواع مدل های ارایه شده برای تحلیل ارتعاشات خودرو
1- مدل یک چهارم خودرو
3شماتیک و واقعی مدل یک چهارم خودرو

## Slide 4: انواع مدل های ارایه شده برای تحلیل ارتعاشات خودرو
3- مدل 3 درجه آزادی
مدل 3 درجه آزادی
* مجموعه شناسی، بدنه، موتور و متعلقات بدنه خودرو و به عنوان جرم فنر بندی شده
* اکسل ها و تایر بعنوان جرم فنر بندی نشده
* سیستم تعلیق محور عقب و جلو خودرو صلب

## Slide 5: انواع مدل های ارایه شده برای تحلیل ارتعاشات خودرو
2- مدل تمام خودرو
مدل 7 درجه آزادی تمام خودرو

## Slide 6: انواع مدل های ارایه شده برای تحلیل ارتعاشات خودرو
2- مدل تمام خودرو
* مدل 7 درجه آزادی :
توصیف دینامیک عمودی خودرویی با حرکت سرعت ثابت در طول جاده
* درجات آزادی:
چهار درجه آزادی مربوط به حرکت های نسبی جرم¬های فنربندی نشده با قسمت های مختلف سیستم تعلیق (مثل z1 – z'1 )
یک درجه آزادی برای جابجایی عمودی خودرو(z)
دو درجه آزادی برای چرخش حول محورهای (x , y)

## Slide 7: قسمت های تشکیل دهنده سیستم تعلیق خودرو
1- فنر
چهار نوع فنر مارپیچ (یا حلقوی یا لول)، شمش،
میله پیچشی(توشن بار) و فنر هوایی استفاده می شود.
2-کمک فنر(دمپر)
3- میله های ضد پیچش
4-سیبک
5- بوش
6- طبق

## Slide 8: انواع سیستم تعلیق خودرو
1- تعلیق مستقل
عملکرد نوسانی هر چرخ بطور مستقل و عدم تأثیر روی چرخ دیگر
2-تعلیق طبق دار دوبل
فرمان پذیری پایدارتری در هنگام پیچها و عملکرد نرم خودرو در جاده
3-تعلیق مک فرسون
قیمت کمتر و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر
عیب: انتقال بخشی از نوسانات به اتاق خودرو

## Slide 9: بررسی نمونه ای سیستم های تعلیق
سیستم های تعلیق خودروهای شرکت سیتروئن
سیستم های تعلیق هیدرو پنوماتیک

## Slide 10: بررسی نمونه ای سیستم های تعلیق سیستم تعلیق خودروی زانتیا
نوع فنربندی : فنر هیدروپنوماتیک
در این نوع فنربندی از یک گوی هیدروپنوماتیکی استفاده شده است
قسمت بالای دیافراگم: گاز نیتروژن
قسمت پایین دیافراگم: سیال هیدرولیکی LHM

## Slide 11: فاز دوم: مدل یک درجه آزادی
الف) معادلات حاکم بر حرکت سیستم:
ارتعاش آزاد:
با نیروی نامیزانی موتور
تحریک پایه تمام سینوسی
تحریک پایه نیم سینوسی

## Slide 12: فاز دوم: مدل یک درجه آزادی
مثلث قائم الزاویه
,
پروفیل مثلثی
,

## Slide 13: ب) فرکانس طبیعی سیستم ج) شتاب و جابجایی سرنشینان ارتعاشات آزاد

## Slide 14
نامیزانی موتور:
حالت تمام سینوسی
با فرض F0=100 :
ϕ (rad) | X(m) | ω(rad/s) | V(km/h)
 |  | 5.81 | 20
0.04 |  | 23.27 | 80
-0.09 |  | 34.9 | 120
ϕ (rad) | X(m) | ω(rad/s) | V(km/h)
 |  | 5.81 | 20
0.04 |  | 23.27 | 80
-0.09 |  | 34.9 | 120

## Slide 15
حالت تحریک پایه
منحنی تمام سینوسی:
منحنی نیم سینوسی:

## Slide 16
مثلث قائم الزاویه:
پروفیل مثلثی

## Slide 17
تأثیر C و K
x(t) | K
x(t) | K
(t) | K
(t)= | 
 | K

## Slide 18
x(t) | C
x(t) | C
(t) | C
 | C

## Slide 19
فاز سوم: مدل یک چهارم خودرو
الف)معادلات حاکم بر سیستم:
ب) فرکانس طبیعی و شکل مود های سیستم:

## Slide 20
شرایط اولیه:
پاسخ کلی:
ج)جابجایی جسم و تغییر طول فنرها با تحریک پایه سینوسی و نیم سینوسی:
پروفیل سینوسی:
𝑆𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 :
𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 :
𝑇𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 :

## Slide 21
پروفیل نیم سینوسی:
𝑆𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 :
𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 :
𝑇𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 :
د)منحنی های فرکانسی:
منحنی فرکانسی بر حسب شتاب جرم فنربندی شده

## Slide 22
منحنی فرکانسی بر حسب جابجایی سیستم تعلیق
منحنی فرکانسی بر حسب جابجایی تایر
فرکانس های طبیعی
و
سرعت های متناظر

## Slide 23
ه) اثر افزایش تعداد مسافر:
یک مسافر به جرم 75 کیلوگرم:
مد اول
دو مسافر هرکدام 75 کیلوگرم:
: مد اول
سه مسافر هرکدام 75 کیلوگرم:
مد اول

## Slide 24
و) اثر متغیرهای طراحی سیستم:
مقادیر در حالت اولیه:
2 برابر کردن :
2 برابر کردن :
 |  |  |  | مد دوم | مد اول
-0.0167 | -0.0136 | 57.07 | 7.19 |  | 
 |  |  |  | مد دوم | مد اول
-0.0167 | -0.0136 | 57.07 | 7.19 |  | 
 |  |  |  | مد دوم | مد اول
-0.0081 | -0.0066 | 58.67 | 9.89 |  | 
 |  |  |  | مد دوم | مد اول
-0.0081 | -0.0066 | 58.67 | 9.89 |  | 
 |  |  |  | مد دوم | مد اول
-0.0084 | -0.0068 | 57.07 | 7.19 |  | 
 |  |  |  | مد دوم | مد اول
-0.0084 | -0.0068 | 57.07 | 7.19 |  | 

## Slide 25
فاز چهارم: مدل چهاردرجه آزادی
معادلات حاکم بر سیستم با روش لاگرانژ
2

## Slide 27
شبیه سازی و صحه گذاری با نرم افزار Adams 2015
نمونه ای از مدل های طراحی شده در نرم افزار
مدل یک درجه آزادی:

## Slide 28
مدل دو درجه آزادی یا ربع خودرو
مدل نیم خودرو

## Slide 29
نمونه ای از خروجی نرم افزار
برای حالت دو درجه آزادی، تحریک پایه نیم سینوسی و سرعت km/h 20
منحنی جابجایی عمودی خودرو نسبت به زمان
منحنی تغییرات شتاب عمودی خودرو نسبت به زمان

## Slide 30: با سپاس از توجه شما